## Slide 1: Lasercutter – Easy Start

## Slide 2: Agenda
Eröffnung
Theoretische Hintergründe
Einführung in Inkscape
Erstellung deines personalisierten Untersetzers
Vorbereitung des Lasercutters
Abschluss und Feedback

## Slide 3: Eine kurze Vorstellungsrunde!
Wer bist du?
Was studierst du?
Wie hast du von dem Workshop erfahren?
Was sind deine Erfahrungen im Bereich Lasercut?
Welche Erwartungen/Wünsche hast du an den heutigen Workshop?

## Slide 4: Eine kurze Vorstellungsrunde!
Wer bist du?
Was studierst du?
Wie hast du von dem Workshop erfahren?
Was sind deine Erfahrungen im Bereich Lasercut?
Welche Erwartungen/Wünsche hast du an den heutigen Workshop?

## Slide 5: Nach diesem Workshop kannst du …
… die Prozessschritte beim Umgang mit dem Lasercutter benennen und erklären.
… deine eigenen Vektorgrafiken in Inkscape erstellen und für den optimalen Einsatz mit Mr Beam vorbereiten.
… die richtigen Schneid- und Gravur-Einstellungen in BeamOS für dein Projekt wählen.
… dein eigenes Projekt mit dem Lasercutter von Anfang bis Ende eigenständig umsetzen.
… einen selbstentworfenen Bierdeckel mit nach Hause nehmen.
Fehlt dir noch etwas?

## Slide 6: Was versteht man unter einem Lasercutter?
Apparatur, die mittels Laserstrahl schneidet oder graviert
Schnitt- und Gravur-Daten werden mittels PC übermittelt
Komplexe 2-dimensionale Umrisse und Strukturen möglich
Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Holz, Filz, Acryl, …

## Slide 7: Aufbau unseres Lasercutters „Mr Beam II dreamcut [S]”
Absaugung
Laserkopf
Quellen:
mr-beam.org, 04.11.2022

## Slide 8: Aufbau unseres Lasercutters „Mr Beam II dreamcut [S]”
Quellen:
mr-beam.org, 04.11.2022
Absaugung
Laserkopf
Folgt uns und überzeugt euch selbst !

## Slide 9: Anwendungen
Quellen:
mr-beam.org, 04.11.2022
thingiverse.com/thing:16290, 04.11.2022
magicholz.de/products/hogwarts-express-puzzle-harry-potter, 04.11.2022
Gravuren und Personalisierung
Schneiden komplexer Umrisse

## Slide 10: Anwendungen
Materialien
  Holz
  Acryl
  Filz
  Leder
  Stempelgummi
  Metall
  Schiefer
  Spiegel
Materialien
  Holz
  Acryl
  Filz
  Leder
  Stempelgummi
  Metall
  Schiefer
  Spiegel
Warum?
Abhängig vom Material ist Schneiden nicht immer möglich
Gerätespezifische Limitierung:
Laserklasse I
5 W Kurzwellenlaser
Notes: Noch nicht sicher ob Folie so bleibt; Warum vielleicht eher weg

## Slide 11: Anwendungen
Quellen:
mr-beam.org, 05.06.2023
Acryl
Tonpapier
Laser-Kunstleder
Spiegel

## Slide 12: Erstellung deines Designs
Unterscheidung verschiedener Grafik-Formate
  Rastergrafiken: JPEG, PNG, GIF, BMP, PCX etc.
  Vektorgrafiken: SVG, DXF
Unterschied?

## Slide 13: Erstellung deines Designs
Unterscheidung verschiedener Grafik-Formate
Rastergrafik | Vektorgrafik
Speicherung der Bildinformation in Pixel mit unterschiedlichen Farben | Speicherung aller im Bild befindlichen Objekte anhand ihrer geometrischen Eigenschaften
Notes: Ein Kreis besteht in diesem System zum Beispiel aus den Koordinaten des Kreismittelpunktes, seinem Durchmesser und der Farbe.

## Slide 14: Unterscheidung verschiedener Grafik-Formate
SVG-Format
JPEG-Format

## Slide 15: Erstellung deines Designs
Unterscheidung verschiedener Grafik-Formate
Rastergrafik | Vektorgrafik
Speicherung der Bildinformation in Pixel mit unterschiedlichen Farben → Vergrößerung der Pixel erzeugt Unschärfe | Speicherung aller im Bild befindlichen Objekte anhand ihrer geometrischen Eigenschaften → Bleiben auch bei Skalierung konstant
Nur Gravur
Gravur und Schnitt
Notes: Ein Kreis besteht in diesem System zum Beispiel aus den Koordinaten des Kreismittelpunktes, seinem Durchmesser und der Farbe.

## Slide 16: Einführung in Inkscape
Kraftvoller SVG-Editor
Open-Source  kostenlos verfügbar
Vergleichbar mit Adobe Illustrator
Erstellen von .svg Dateien
Quellen:
inkscape.org

## Slide 17
Vorführung Inkscape

## Slide 18: Du bist dran!
Sei kreativ und gestalte deinen eigenen
Untersetzer
Material: Holz
Größe: 10*10 cm
Erstelle eine SVG Datei zur Verarbeitung im Mr Beam!

## Slide 19: Zeit kreativ zu werden!
Untersetzer designen in Inkscape
(~ 60 min)
Notes: Klar kommunizieren, dass nach den 40 min eine Reflexion kommt, danach nochmal kurz Zeit dran zu arbeiten falls notwendig

## Slide 20
Präsentation und Reflexion der Modelle
Notes: Gut Wäre maximal 5 min PP bei 12 Leuten kommt man dann schon auf ne Stunde  im Pretest schauen wie lange es dauert

## Slide 21
(Optional)
Weiteres designen in Inkscape
(~ 30 Min)

## Slide 22: Einführung in BeamOS
Webbasiertes Interface zur Bedienung des Mr Beam
Einstellungen für Gravur und Schnitte festlegen
Simple Design-Optionen innerhalb der Anwendung
Starten des Laser-Jobs

## Slide 23
Vorführung BeamOS

## Slide 24: Geräteeinweisung
Workflow am Mr Beam
Einschalten
Verbinden mit BeamOS → Webinterface für Mr Beam
Homing → Nullpunkt ausführen
Einlegen des Ausgangsmaterials
Laserkopf fokussieren→ Höhe des Materials beachten
Reinladen des Designs

## Slide 25
Geräteeinweisung am Mr Beam und
Starten des Laserjobs
Notes: Hier stellt sich nach wie vor die Frage, wie es realisiert werden soll
2 Gruppen zu je 3 pro Cutter
Für bestmöglichen Lernerfolg sollte jeder das Procedere durchlaufen  Laserkopf ausrichten
Falls unterschiedliches Material da ist(stärken) bereitet man das Material für jeden vor quadtrat mit 11*11 cm und mischt die für die 3  jeder bekommt ein Material mit andere Höhe  so muss jeder das neu einstellen
Setzt aber nacheinander Arbeiten vorraus  Zeit?

## Slide 26: Abschluss und Feedback

## Slide 27: Abschluss und Feedback

## Slide 28: Empfehlungen

## Slide 29: Literaturempfehlungen

## Slide 30
Mitmachübung Inkscape

## Slide 31: Verschiedene Einstellungen
Unterschiedliche Gravur-Intensitäten

## Slide 32: Backup: DXF vs SVG
Quellen:
Dateiformate für Plotterdateien erklärt [ Plotter Tutorial ] (plottertal.de)
Notes: Im Gegensatz zu SVG’s unterstützen DXF’s nur begrenzt Kurven, sodass diese ggf. durch unzählige kurze Streckenabschnitte mit entsprechend vielen Punkten überbrückt werden müssen und zu langen Ladezeiten und einen längeren Plottvorgang mit schlechterem Endergebnis führen. Je komplexer das Motiv ausfällt, umso gravierender ist der Qualitätsunterschied der Pfade zwischen DXF und SVG!
Auch Füllfarben, Verknüpfungen und Gruppierungen und eingebettete Pixelgrafiken sind nicht möglich. Nach dem Öffnen einer DXF liegt dir also erst einmal ein unübersichtliches, loses Linengewirr zu Füßen, dass von dir aufbereitet werden muss. Hier schonen Dateien guter Anbieter unbedingt deine Nerven.

## Slide 33: Rasterformate
Quellen:
Dateiformate für Plotterdateien erklärt [ Plotter Tutorial ] (plottertal.de)

## Slide 34: Erstellung deines Designs
Unterscheidung verschiedener Bild Formate
Vektorgrafik:
Hier lieber eine SVG einfügen und entlang zweier Pfeile skalieren
Verdeutlichen des Unterschieds
Anschließend Frage einblenden (welches design ist eher geeignet)
Warum ist das so?

## Slide 35: Erstellung deines Designs
Unterscheidung verschiedener Bild Formate
Rastergrafik: